## Slide 1: Digitální technická mapa z pohledu stavebních úřadů

## Slide 2: § 4b zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví, v platném znění
Digitální technická mapa (DTM) je zdrojem informací, které slouží zejména pro účely územního plánování, přípravy, umisťování, povolování a provádění staveb, poskytování informací o životním prostředí …..atd.
Dle nového stavebního zákona se již nevydává územní rozhodnutí a stavební povolení, ale povolení záměru, tzn. jedno rozhodnutí, na základě kterého je stavba realizována.
Účelné využívání DTM při povolování záměrů stavebními úřady je zajištěno povinností zakotvenou přímo do stavebního zákona. Je zde tedy vazba DTM, resp., zákona zeměměřického a stavebního (zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění – nový stavební zákon).

## Slide 3: § 184 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění
Součástí žádosti o povolení záměru je dle odst. 2 písm. f) tohoto ustanovení:
vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury uvedených v digitální technické mapě
Povinností stavebního úřadu pak je úplnost žádosti ověřit.
DTM tak poskytují stavebnímu úřadu „nástroj“ ke zjištění údajů o území, do kterého má být nová stavba (záměr) umístěna, tzn. údaje o stávajících „inženýrských sítích“.
Stavební úřad pomocí DTM jednoduše ověří, zda doložená vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury jsou kompletní (obvykle nedochází k situaci, že by nebyla doložena žádná).
Pokud žádost není kompletní, stavební úřad vyzve k doplnění chybějících vyjádření.

## Slide 4: DTM jako prostředek pro ochranu veřejné dopravní a technické infrastruktury
Stavební úřad v DTM získává „kompletní“ údaje o veřejné dopravní a technické infrastruktuře v daném území
Získání „kompletních“ údajů pochopitelně vychází z předpokladu, že tyto údaje jsou do DTM vloženy.
Vložení údajů do DTM je povinností vlastníků dopravní a technické infrastruktury zakotvená v zákoně o zeměměřictví.
Nesplnění této povinnosti může ve svém důsledku vést k tomu, že stavebník až při vytyčení sítí před zahájením stavby „narazí“ na inženýrskou síť, k jejíž ochraně nebyly stanoveny podmínky v rámci povolovacího řízení.

## Slide 5: Ochranná pásma veřejné dopravní a technické infrastruktury
DTM dále obsahují i ochranná pásma veřejné technické infrastruktury, což je z pohledu stavebního úřadu důležitým údajem při povolování záměru.
Pokud navržený záměr zasahuje do ochranného pásma určité inženýrské sítě, pak dle zvláštního právního předpisu je vyžadován souhlas jejího vlastníka.
Příklad: Stavba je navržena na pozemek, na kterém se žádné inženýrské sítě nenachází, nicméně pozemek je „zasažen“ ochranným pásmem.
Srovnání se starým stavebním zákonem: K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí (§ 86 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb,)
Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem ……… žádná specifikace vlastníků dopravní a technické infrastruktury

## Slide 6: Praktické zkušenosti s využíváním DTM
Krajský stavební úřad, jako prvoinstanční správní orgán pro stavby stanovené stavebním zákonem, stejně jako ostatní stavební úřady využívá DTM a bohužel se setkává se zneužitím DTM.
Někteří vlastníci inženýrských sítí jsou v registru jen za účelem byznysu, ale žádná data v DTM nemají. Stavebník pak ale musí tyto subjekty žádat o vyjádření, přičemž někteří vlastníci si za vyjádření účtují poplatky.
Z uvedeného důvodu existuje v DTM tzv. semafor, který v seznamu vlastníků veřejné infrastruktury vizuálně odlišuje ty subjekty, které jsou v systému registrováni, ale ve skutečnosti v DTM žádná data nemají.
Tyto subjekty by v řízení u stavebního úřadu neměli být bráni v potaz.

## Slide 7: Další využití DTM stavebními úřady – identifikátor záznamu
Další vazba DTM, resp. zákona o zeměměřictví a nového stavebního zákona.
§ 4b odst. 9 zákona o zeměměřictví
Po dokončení stavby, kterou vzniká, mění se nebo zaniká objekt nebo zařízení podle odstavce 4 písm. b), předá stavebník prostřednictvím jednotného rozhraní podle § 4d odst. 3 písm.b) správci digitální technické mapy kraje údaje o tomto objektu nebo zařízení. Přitom zodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost předaných údajů.
Dle § 232 nového stavebního zákona součástí žádosti o kolaudaci je mj.
identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje, nebo předány podklady způsobilé pro jejich zápis, pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy kraje.

## Slide 8
Identifikátor záznamu je rovněž
součástí žádosti o předčasné užívání stavby - § 236 odst. 3 nového stavebního zákona
dokládán stavebníkem v oznámení dokončení stavby v případě, že stavba byla povolena a nevyžaduje kolaudační rozhodnutí - § 230 odst. 3 nového stavebního zákona